## Slide 1
汇川SV660F系列伺服调试手册
Revision:V1.0
Date:2022.08.24

## Slide 2
一、硬件准备
二、硬件连接
三、软件应用
四、手动设置
五、常见故障处理
概述

## Slide 3
实现此功能需要用到的硬件有：
1. 汇川伺服电机和配套线缆（编码器和动力线）
一、硬件准备
2.与电机配套的伺服驱动器

## Slide 4
二、硬件连接
1.驱动器各端子引脚分布
2. PLC 与驱动器和电机的连接示意

## Slide 5
二、硬件连接
3. CN1 接头（正负极限、原点感应器）接线参考下图
4. 主回路输入端子接线示意

## Slide 6
二、硬件连接
5. 如遇到带刹车的电机，刹车线接法。
其中棕色线（+24V）和蓝色线（0V）为刹车线

## Slide 7
三、软件应用
用到的软件是伺服调试软件
1. 新建项目，连接软件连接驱动器
用伺服调试线将电脑和伺服连接后，打开伺服调试软件建立与伺服的连接

## Slide 8
三、软件应用
2. 恢复出厂设置

## Slide 9
三、软件应用
3. 电机旋转方向设置
暂定为以远离电机方向为正方向；靠近电机方向为负方向

## Slide 10
三、软件应用
4. 修改增量模式为绝对位置线性模式
修改参数H02.01为绝对位置线性模式

## Slide 11
三、软件应用
5. 极限、原点常开/常闭设置

## Slide 12
三、软件应用
7. 电子齿轮比设置
导程是10则分母改成1000，20就改成2000，分子不要改

## Slide 13
三、软件应用
8. 伺服自整定

## Slide 14
三、软件应用

## Slide 15
三、软件应用

## Slide 16
三、软件应用
自整定进行中界面显示

## Slide 17
三、软件应用

## Slide 18
三、软件应用

## Slide 19
三、软件应用
9. 故障查看

## Slide 20
三、软件应用
10. 回零方式
如图修改回零参数，回零方向根据当时伺服设定方向修改；一般为靠近电机方向。

## Slide 21
四、手动设置
1、恢复出厂设置
①按下“MODE”键
②使用“▲▼”键，调至“H02”
初始界面
③按下“SET”键
④使用“▲▼”键，调至“H02.31”
⑤按下“SET”键
⑥“▲▼”键，调至“1”
⑦按下“SET”键，出现“E941.0”之后断电重启即可。
如果现场没有电脑和调试线，也可进行按键设置

## Slide 22
四、手动设置
2. 电机旋转方向设置
①按下“MODE”键
②使用“▲▼”键，调至“H02”
初始界面
③按下“SET”键
④使用“▲▼”键，调至“H02.02”
⑤按下“SET”键
⑦按下“SET”键，出现“E941.0”之后断电重启即可。
⑥使用“▲▼”键，切换0/1来实现正/反转切换

## Slide 23
四、手动设置
3. 极限、原点常开/常闭设置
①设置正极限的常开\常闭，按下“MODE”键
②使用“▲▼”键，调至“H03.03”
初始界面
③按下“SET”键，进入按下“▲▼”键，可以选择“0（常开）或 1（常 闭）”.按下“SET”键保存即可。
④按照以上3个步骤，只需要改变对应的参数，可以设置负极限（负极限常开\常闭设置“H03.05”）和原点（原点常开\常闭设置“H03.07”）。

## Slide 24
四、手动设置
①按下“MODE”键
②使用“▲▼”键，调至“H06.03”
初始界面
③按下“SET”设定电机转速，默认为 200 转每分。
④单次惯量辨识电机转动圈数设置，”调至“H09.09”。设置“1”就代表转一圈。
4、增益调节
⑤自动调整模式选择，调至“H09.00”，将其中参数设为“2”。
转下页

## Slide 25
四、手动设置
⑥记录惯性比，调至“H0D.02”
⑦长按“▲或▼”键，电机开始转动，等待参数趋于稳定，记录参数。例如，当前参数“0.28”
⑧写入惯性比参数，调至“H08.15”，将刚才记录的参数（例如“0.28”，正常调试请按照实际情况）填入保存。

## Slide 26
五、常见故障处理
下面给出常见故障和处理方法

## Slide 27
五、常见故障处理
原点和正负极限无信号

## Slide 28
五、常见故障处理
原点和正负极限无信号
原点、正负极限均无信号时，优先检查中转盒跳针安装方式。

## Slide 29
五、常见故障处理
原点和正负极限无信号
注意13号端子接0V

## Slide 30
五、常见故障处理
STO报警
如图为STO回路报警，优先查看安全回路是否为STO线路供电，若安全回路正常供电查看STO接线是否正确。
STO接线图

## Slide 31
附录 1 电机配套选型
1.常用驱动器选型
电机功率 | 电机型号 | 经济型驱动器 型（EtherCAT） | 经济型驱动器 （脉冲型） | 全功能驱动器 （EtherCAT) | 全功能驱动器 （脉冲型）
100W | MS1H1-10B30CB | SV635NS1R6I | SV635PS1R6I | IS620NS1R1I | IS620PS1R1I
200W | MS1H1-20B30CB | SV635NS1R6I | SV635PS1R6I | IS620NS1R6I | IS620PS1R6I
400W | MS1H1-40B30CB | SV635NS2R8I | SV635PS2R8I | IS620NS2R8I | IS620PS2R8I
750W | MS1H1-75B30CB | SV635NS5R5I | SV635PS5R5I | IS620NS5R5I | IS620PS5R5I

## Slide 32
附录 1 电机配套选型
2.常用线缆型号
驱动器 系列号 | 线长 | 动力线（不带刹 车） | 动力线（带刹车） | 增量式编码器 | 绝对值编码器 | 备注
 | 3 米 | S6-L-M00-3.0 | S6-L-B00-3.0 | S6-L-P00-3.0 | S6-L-P20-3.0 | 缆线需要过坦克链
 | 5 米 | S6-L-M00-5.0 | S6-L-B00-5.0 | S6-L-P00-5.0 | S6-L-P20-5.0 | 
IS620 |  |  |  |  |  | 时，需要建高柔型
 | 10 米 | S6-L-M00-10.0 | S6-L-B00-10.0 | S6-L-P00-10.0 | S6-L-P20-10.0 | 线缆，在对应型号
 | 3 米 | S6-L-M107-3.0 | S6-L-B107-3.0 | S6-L-P114-3.0 | S6-L-P124-3.0 | 后加“-TL”即可，
SV635 | 5 米 | S6-L-M107-5.0 | S6-L-B107-5.0 | S6-L-P114-5.0 | S6-L-P124-5.0 | 例:S6-L-M00-3.0-
 |  |  |  |  |  | TL
 | 10 米 | S6-L-M107-10.0 | S6-L-B107-10.0 | S6-L-P114-10.0 | S6-L-P124-10.0 |